Foukačka Atomvet

- Návod k plnění střel -

- Uvolněte přetlak speciálním trnem zatlačením na volný píst. (Při prvním použití přetlak v komoře není.)

- Pomocí tlakovače a přechodky posuňte těsný plochý píst do středu střely.

- Naplňte komoru s těsným pístem injekční látkou.

- Naplněnou komoru uzavřete jehlou s těsněním.

- Ve svislé poloze natlakujte střelu pomocí tlakovače s přechodkou. Vzduch se dostane okolo volného pístu do komory, ve které se tak vytvoří přetlak.

- Na konec střely nasaďte stabilizátor.

- Nyní je střela připravena k použití. Na obrázku je znázorněno uvolnění injekční látky ze střely po zabodnutí do svalu zvířete: silikonové těsnění se posune, tím vytvoří otvor pro uvolnění přetlaku ve střele a aplikaci injekční látky.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VŽDY ZKONTROLUJTE PRŮCHODNOST STŘELY A FUNKCI TĚSNĚNÍ!

Kompletní střela:

Místa pro aplikaci na těle zvířete:

# Text boxes

1.              2.                   3.               4.            5.                   6.           7.

Silikonové těsnění na jehle (při zasažení svalu se posune a injekční látka je aplikována do těla zvířete)

Přední komora střely s těsným pístem: místo pro injekční látku

Zadní komora pro vytvoření přetlaku (přetlak posouvá píst a aplikuje injekční látku)

Stabilizátor